Data: 03-10-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE  03/2012

W związku z rozbudową klastra obliczeniowego HPC proszę o ofertę na 30 szt komputerow w/g ponizszej specyfikacji:

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Miniwieża z możliwością zamontowania w stelażu |
| Procesor | Minimum dwa procesory 6-rdzeniowe , x86 - 64 bity, Intel E5-2640 lub równoważne procesory minimum 6-rdzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 460 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
| Chipset | Intel C602 lub równoważne |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB RDIMM DDR3, 1600 MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 512 GB. Minimum 16 slotów na pamięć. |
| Sloty rozszerzeń | Minimum 3 sloty PCI-Express Gen3x16. Minimum jedno gniazdo umożliwiające montaż kart PCI pełnej długości i wysokości. |
| Dysk twardy | 500GB , SATA, 7 200 obr./min -1 szt 3 TB, SATA, 7 200 obr./min -1 szt 600 GB, SAS, 15000 obr./min. – 3 szt |
| Karta graficzna | 3D, 1GB |
| Karty sieciowe | Minimum 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Porty | 1 x szeregowy 4 x USB 3.0 5 x USB 2.0 2 x PS/2 2 x IEEE 1394a |
| Kontroler | Umożliwiający konfigurację RAID 0 (Stripped Array) |
| Zasilacz | Minimum jeden zasilacz zapewniający poprawną pracę serwera w maksymalnej konfiguracji. |
| Napęd DVD | 16x SuperMulti DVD +/-RW SATA |
| Support | 3 letnia gwarancja producenta serwera, okno zgłaszania 9x5, maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. |
| System operacyjny | Windows 7 Professional, wersja 64-bitowa |
| Monitor | LED, 24” |
| Opcje dodatkowe | Mysz laserowa USB z przewijaniem, klawiatura USB |

Prosze o przesyłanie ofert na adres mailowy (mariusz.antonik@ge.com) do dnia 15.10.2012

Kryterium oceny ofert:

- cena komputerów – 100%

Z poważaniem,

Mariusz Antonik

# Text boxes

GE Company Polska Sp. z o.o.,

Mariusz Antonik

IT Manager

Branch Engineering Design Center

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa, Polska

General Electric Company Polska Sp. z o.o.

Seat: ul. Emilii Plater 53. 00-113 Warszawa

VAT Number: PL5261030824

T 48 22 577 33 06

F 48 22 868 56 66

M mariusz.antonik@ge.com

GE Company Polska Sp. z o.o.,

Mariusz Antonik

IT Manager

General Electric Company Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa, Polska

NIP 526 10 30 824

T 48 606 336 275

M mariusz.antonik@ge.com